BGO-BGZ.261.006.2022.DP									Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY:

Najwyższa Izba Kontroli

ul. Filtrowa 57

02-056 Warszawa

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn. „Dostawa komputerów przenośnych”.

DANE WYKONAWCY:

- Wykonawca / Wykonawcy:……..……………..………………………………………….……….……………….…………...….………...

Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....…………

NIP ..................................................................., REGON ...................................................................

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………………...……………………

….………………………..…………………………………………………………………………………………….…….…………………

- Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: …………………………………………..………………………………………..

tel.: ……………………………………………

- Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

  - e-mail: …….………………………………………

  - adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcy znajdującej się na platformie ePUAP: ….………………………

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

      - Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych, tj. dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności:

  - 108 sztuk komputerów przenośnych z matrycą minimum 14 cali (typ A), wraz z akcesoriami, z zainstalowanym licencjonowanym systemem operacyjnym, 39 sztuk toreb oraz 69 sztuki plecaków do komputerów przenośnych,
o których mowa powyżej,

  - 232 sztuk komputerów przenośnych z matrycą minimum 15 cali (typ B), wraz z akcesoriami, z zainstalowanym licencjonowanym systemem operacyjnym, 81 sztuk toreb oraz 151 sztuk plecaków do komputerów przenośnych,
o których mowa powyżej,

fabrycznie nowych i nieużywanych, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 2 do SWZ.

      - Wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia:

  - Tabela nr 1: Zestawienie parametrów technicznych oferowanych komputerów przenośnych.

  - Tabela nr 2: Zestawienie parametrów technicznych oferowanych toreb i plecaków na komputer przenośny.

  - Tabela nr 3: Kryterium 1: Cena ofertowa.

  - Tabela nr 4: Pozacenowe kryteria oceny ofert.

Zestawienie parametrów technicznych oferowanych komputerów przenośnych

Tabela nr 1

| L.p. | Nazwa parametru | Wartości wymagane przez Zamawiającego | Wartości oferowane przez Wykonawcę (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) | Dodatkowe wymagania Zamawiającego | Wskazanie stron w dokumentacji technicznej oferowanego sprzętu potwierdzających spełnianie wartości oferowanej przez Wykonawcę opisanej w kol. nr 4 (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Procesor | Procesor klasy x86, niskonapięciowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 9500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net) | (UWAGA: Należy również podać nazwę producenta oraz model oferowanego procesora) Producent: ……………… Model: ……………... | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej |  |
| 2 | Płyta główna | Oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora. |  | wartość wymagana konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej |  |
| 3 | Karta dźwiękowa | Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon. Przyciski do podgłaśniania i ściszania oraz wyłączania dźwięku mogą być realizowane w postaci klawiszy funkcyjnych. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej |  |
| 4 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) Obsługująca funkcje: • DirectX 12 • OGL 4.4 |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej |  |
| 5 | Klawiatura | Typu QWERTY w tzw. Układzie amerykańskim (klawisz ze znakiem dolara, a nie funta angielskiego), konieczne występowanie dwóch klawiszy ALT, zintegrowane podświetlenie w klawiaturze zwiększające widoczność podczas pracy w słabym oświetleniu lub przy jego braku. Klawiatura odporna na zalanie. |  | wartość wymagana konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej |  |
| 6 | Wbudowane w sposób trwały interfejsy zewnętrzne | 6.1 2 x USB 3.1 w tym min. jeden port dosilony, 1x USB 3.1 Typu C, niezależne od podłączonego zasilania lub adaptera karty sieciowej |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej |  |
|  |  | 6.2 dedykowane złącze stacji dokującej (w przypadku braku dedykowanego złącza dopuszczalne dokowanie przez port USB C realizujące jednocześnie funkcję ładowania komputera oraz przesyłu obrazu) |  | wartość wymagana konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej |  |
|  |  | 6.3 złącze słuchawkowe/mikrofonowe line-out/line-in – dopuszczalne złącze typu COMBO |  | wartość wymagana konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej |  |
|  |  | 6.4 HDMI lub DisplayPort lub Mini DisplayPort z dołączoną przejściówką na HDMI umożliwiającą przesyłanie obrazu i dźwięku w jakości HD |  | wartość wymagana konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej |  |
|  |  | 6.5 RJ45 - dopuszczalny adapter RJ45 |  | wartość wymagana konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej |  |
|  |  | 6.6 czytnik SmartCard |  | wartość wymagana konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej |  |
|  |  | 6.7 Bluetooth 5.0 |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej |  |
| 7 | Modem Szerokopasmowy | Wbudowany modem LTE obsługujący również HSPA, GPRS i EDGE działający w zakresach częstotliwości obsługiwanych przez operatorów telekomunikacyjnych w Polsce |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej |  |
| 8 | Karta sieciowa (ethernet) | LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną, dopuszczalny adapter pod warunkiem pozostawienia wolnym 1 portu USB Typ C |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej |  |
| 9 | Karta sieciowa (WiFi) | Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express lub PCI-Express M.2 MiniCard karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11a/b/g/n w konfiguracji anten 2x2 lub 3x3. |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej |  |
| 10 | Zasilanie zewnętrzne | Zewnętrzny zasilacz sieciowy AC/DC 100/240V, 60/50 Hz, z kablami połączeniowymi. |  | wartość wymagana konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej |  |
| 11 | Obudowa | Obudowa charakteryzująca się wzmocnioną konstrukcją, przetestowana według normy Mil-Std-810H lub równoważnej. Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta o spełnianiu przez zaoferowany produkt normy MIL-Std-810H lub równoważnej |  | wartość wymagana konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej |  |
| 12 | Funkcje i zabezpieczenia | 12.1 Układ pozwalający na szyfrowanie danych dysku twardego, TCG/TPM 2.0 (klucze szyfrujące przechowywane w dedykowanym układzie scalonym zintegrowanym z płytą główną, zamiast na dysku twardym) współpracujący z oprogramowaniem dostarczonym wraz z komputerem, wraz z licencją aktywującą (jeśli jest wymagana) |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
|  |  | 12.2 Wbudowany czytnik linii papilarnych |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
|  |  | 12.3 Hasła: administratora |  | wartość wymagana Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
|  |  | 12.4 Security slot (do podłączenia Kensington lock lub Noble Locks); |  | wartość wymagana Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 13 | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 14 | System operacyjny | Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro x64 PL do downgradu do Widows 10 Pro x64PL. Klucz trwale zaszyty w BIOS, podczas reinstalacji systemu nie wymaga ręcznego wpisywania klucza. Opis równoważności znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. |  | wartość wymagana Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 15 | Zgodność ze standardami | 15.1 BIOS zgodny ze specyfiką UEFI |  | wartość wymagana Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
|  |  | 15.2 Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania dyrektywy 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 na temat zakazu użycia niebezpiecznych substancji w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances) lub równoważnej. |  | wartość wymagana Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
|  |  | 15.3 Oferowany komputer musi spełniać wymogi dyrektywy WEEE 2002/96/EC z dnia 27 stycznia 2003 r. dotyczącej odpadów elektrycznych i elektronicznych lub równoważnej. |  | wartość wymagana Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
|  |  | 15.4 Oferowany komputer musi być zgodny z normą ISO 1043 lub równoważną dla elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. |  | wartość wymagana Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 16 | Certyfikaty | 16.1 Dokument potwierdzający certyfikację MS Windows 10/11 lub dokument równoważny |  | wartość wymagana Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu poprzez przedstawienie dokumentów, o których mowa w pkt V.1.2 SIWZ |
|  |  | 16.2 ISO9001, ISO14001, lub dokument równoważny |  | wartość wymagana Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu poprzez przedstawienie dokumentów, o których mowa w pkt V.1.2 SIWZ |
|  |  | 16.3 deklaracja producenta sprzętu zgodności z CE lub dokument równoważny |  | wartość wymagana Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu poprzez przedstawienie dokumentów, o których mowa w pkt V.1.2 SIWZ |
| 17 | Inne wymagania | 17.1 Wszystkie elementy komputera muszą być dostarczone przez producenta komputera i posiadać numery części występujące w dokumentacji producenta jako numery części przeznaczone do danego modelu (nie dotyczy przejściówek). |  | wartość wymagana Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
|  |  | 17.2 Okres gwarancji, w tym baterie wynosi 60 miesięcy. Gwarancja musi być świadczona przez autoryzowany serwis producenta komputera. Zamawiający będzie wymagał oświadczenia producenta przed podpisaniem umowy. |  | wartość wymagana Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
|  |  | 17.3 Maksymalny czas skutecznej naprawy wynosi 3 dni robocze*. *dzień roboczy = 8 godzin liczonych od 8.00 do 16.00 |  | wartość wymagana Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |

Zestawienie parametrów technicznych oferowanych toreb i plecaków na komputer przenośny

Tabela nr 2

| L.p. | Nazwa parametru | Wartości wymagane przez Zamawiającego | Wartości oferowane przez Wykonawcę (tę kolumnę wypełnia Wykonawca ) | Dodatkowe wymagania Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Torba | Czarna torba wyposażona w: - oddzielną wzmocnioną komorę na komputer przenośny (zapinaną na suwak), - oddzielną obszerną komorę na dokumenty A4 (zapinaną na suwak). - oddzielną komorę na akcesoria (Płyty CD, myszka, długopisy telefon itp.) (zapinaną na suwak) - pasek na ramię. - kompatybilna z rozmiarem oferowanego komputera Torba musi być opcją producenta. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 2 | Plecak | Czarny plecak wyposażony w: - oddzielną wzmocnioną komorę na komputer przenośny (zapinaną na suwak), - oddzielną obszerną komorę na dokumenty A4 (zapinaną na suwak). - oddzielną komorę na akcesoria (Płyty CD, myszka, długopisy telefon itp.) (zapinaną na suwak) - oddzielną kieszeń na tablet min 10" - ergonomiczne szelki - kompatybilny z rozmiarem oferowanego komputera Plecak musi być opcją producenta. |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |
| 3 | Gwarancja | Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Gwarancja musi być świadczona przez autoryzowany serwis producenta komputera. |  | wartość wymagana Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 |

KRYTERIUM 1: CENA OFERTOWA

- CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie
z postanowieniami opisanymi w SWZ, w tym m.in. opłaty, takie jak cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług), koszty dostawy (w tym koszty wniesienia, opakowania, ubezpieczenia, transportu) koszty zapewnienia świadczenia usług gwarancyjnych oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy i została wyliczona zgodnie ze sposobem podanym przez Zamawiającego w wypełnionej Tabeli nr 3.

- OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za następującą  CENĘ  OFERTOWĄ:

Tabela nr 3

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = [ 3 x 4 ] | 7 = [ 3 x 5 ] |
| 1. | Komputer przenośny z matrycą minimum 14 cali (typ A), z zainstalowanym licencjonowanym systemem operacyjnym, producent …….* model …………….*, ( * wypełnia Wykonawca) | 108 sztuk |  |  |  |  |
| 2. | Akcesoria (np. mysz, adapter RJ45, adapter HDMI, dodatkowy zasilacz, stacja dokująca) do komputera przenośnego z matrycą minimum 14 cali | 108 kompletów |  |  |  |  |
| 3. | Torba do komputera przenośnego z matrycą minimum 14 cali | 39 sztuk |  |  |  |  |
| 4. | Plecak do komputera przenośnego z matrycą minimum 14 cali | 69 sztuk |  |  |  |  |
| 5. | Komputer przenośny z matrycą minimum 15 cali (typ B), z zainstalowanym licencjonowanym systemem operacyjnym, producent …….* model …………….* ( * wypełnia Wykonawca) | 232 sztuki |  |  |  |  |
| 6. | Akcesoria (np. mysz, adapter RJ45, adapter HDMI, dodatkowy zasilacz, stacja dokująca) do komputera przenośnego z matrycą minimum 15 cali | 232 komplety |  |  |  |  |
| 7. | Torba do komputera przenośnego z matrycą minimum 15 cali | 81 sztuk |  |  |  |  |
| 8. | Plecak do komputera przenośnego z matrycą minimum 15 cali | 151 sztuk |  |  |  |  |
| RAZEM | CENA OFERTOWA Łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (suma wartości w kolumnie 6 i 7, wiersze 1 – 8): | ………………… zł netto | ……………… zł brutto |

- DOTYCZY  PRZYKŁADOWO  CZYNNOŚĆI,  O  KTÓRYCH  MOWA  W  ART. 17  NW.  USTAWY

Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 658, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 3, Wykonawca ma obowiązek wskazania informacji, o których mowa
w pkt XXII.10 SWZ (wypełnia Wykonawca):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT: KRYTERIUM 2: Depozyt sprzętu na czas trwania serwisu gwarancyjnego Komputer typu A KRYTERIUM 3: Depozyt sprzętu na czas trwania serwisu gwarancyjnego Komputer typu B KRYTERIUM 4: Pamięć RAM KRYTERIUM 5: Dysk twardy KRYTERIUM 6: Ekran komputer Typ A KRYTERIUM 7: Ekran komputer Typ B KRYTERIUM 8: Waga komputer Typ A KRYTERIUM 9: Waga komputer Typ B KRYTERIUM 10: Wbudowane w sposób trwały interfejsy zewnętrzne – KAMERA KRYTERIUM 11: Akumulator KRYTERIUM 12: Wbudowane w sposób trwały interfejsy zewnętrzne – CZYTNIK KART PAMIĘCI KRYTERIUM 13: Urządzenie wskazujące KRYTERIUM 14: Zasilacz KRYTERIUM 15: Stacja dokująca

Tabela nr 4

| L.p. | Nazwa parametru | Wartości wymagane przez Zamawiającego | Wartości oferowane przez Wykonawcę (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) | Dodatkowe wymagania Zamawiającego | Wskazanie stron w dokumentacji technicznej oferowanego sprzętu potwierdzających spełnianie wartości oferowanej przez Wykonawcę opisanej w kol. nr 4 (tę kolumnę wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Depozyt sprzętu na czas trwania serwisu gwarancyjnego Komputer typu A | 1 egzemplarz sprzętu |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 (kryterium oceny ofert) |
| 2 | Depozyt sprzętu na czas trwania serwisu gwarancyjnego Komputer typu B | 1 egzemplarz sprzętu |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 (kryterium oceny ofert) |
| 3 | RAM | 8 GB DDR4 2400 MHz |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej (kryterium oceny ofert) |  |
| 4 | Dysk twardy | 240 GB M.2 SSD NVMe |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej (kryterium oceny ofert) |  |
| 5 | Ekran komputer Typ A | Matryca matowa 14” z podświetleniem w technologii LED, IPS - rozdzielczość:1920x1080 |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej (kryterium oceny ofert) |  |
| 6 | Ekran komputer Typ B | Matryca matowa 15” z podświetleniem w technologii LED, IPS - rozdzielczość:1920x1080 |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej (kryterium oceny ofert) |  |
| 7 | Waga komputer Typu A | Do 1,8 kg wraz z zainstalowaną baterią bez zasilacza |  | wartość maksymalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 (kryterium oceny ofert) |
| 8 | Waga komputer Typu B | Do 2,0 kg wraz z zainstalowaną baterią (bez zasilacza) |  | wartość maksymalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 (kryterium oceny ofert) |
| 9 | Wbudowane w sposób trwały interfejsy zewnętrzne – KAMERA | kamera HD 720p z diodą LED informującą o statusie działania kamery |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej (kryterium oceny ofert) |  |
| 10 | Akumulator | Czas pracy minimum 10 godzin z zaoferowanej baterii bez funkcji oszczędzania energii |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 (kryterium oceny ofert) |
| 11 | Wbudowane w sposób trwały interfejsy zewnętrzne – CZYTNIK KART PAMIĘCI | Czytnik kart pamięci min. microSD/microSDHC/microSDXC, dopuszczalny adapter |  | wartość dodatkowa Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 (kryterium oceny ofert) |
| 12 | Urządzenie wskazujące | Zintegrowane z komputerem typu touchpad |  | wartość minimalna konieczność potwierdzenia tego wymogu w dokumentacji technicznej (kryterium oceny ofert) |  |
| 13 | Zasilacz | Musi być opcją producenta |  | wartość minimalna Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 (kryterium oceny ofert) |
| 14 | Stacja dokująca | Zaoferowana stacja dokująca musi spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne: • 3 porty USB w tym 2 x USB 3.0, co najmniej 1 szt. Typ C • 1 port HDMI • 1 port DisplayPort • 1 szt. złącza RJ45 • Security slot (do podłączenia Kensington lock lub Noble Locks) • Zasilacz |  | wartość dodatkowa Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 (kryterium oceny ofert) |

OŚWIADCZENIA:

            - Zamówienie zrealizujemy w terminach określonych w SWZ wraz z załącznikami, w szczególności we wzorze Umowy.

            - Akceptujemy warunki gwarancji na zasadach opisanych w SWZ wraz z załącznikami, w szczególności we wzorze Umowy.

            - Akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie zamówienia na zasadach opisanych w SWZ wraz z załącznikami,
w szczególności we wzorze Umowy.

            - W cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.

            - Do wyliczenia ceny oferty brutto zastosowaliśmy, aktualnie obowiązującą w przepisach prawa, stawkę podatku od towarów
i usług.

            - Zapoznaliśmy się z SWZ wraz z załącznikami, w tym ze wzorem Umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w nich zawarte i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

            - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia określonego w pkt XVI.1 SWZ.

            - Wadium wnieśliśmy w formie: ……………………………...………………………………………………………………………...…...

            - Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp, na następujący rachunek:

…...………………..............................................................................................…...…………………………………………………

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędnego wskazania przez Wykonawcę informacji dotyczących numeru rachunku, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu (przelew).

            - W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, oświadczenie o zwolnieniu wadium należy przekazać na następujący adres poczty elektronicznej gwaranta / poręczyciela, tj.:

e-mail: …….………………………………………

            - Obowiązki  informacyjne  przewidziane  w  art.  13  lub  art.  14  RODO:

OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w pkt XXVIII.2.3 SWZ oraz w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a które są ujawnione w dokumentach przedstawionych Zamawiającemu  .

            - Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) i art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1).

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

            - Zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

            - Zobowiązujemy się do spełnienia wszelkich wymogów niezbędnych do zawarcia Umowy, w tym do wniesienia, najpóźniej
w dniu zawarcia Umowy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w pkt III.2 w Tabeli nr 3.

STATUS PRZEDSIĘBIORCY:

Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych, należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji:

| Rodzaj Wykonawcy (wybrać właściwe) | mikroprzedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo średnie przedsiębiorstwo jednoosobowa działalność gospodarcza osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej inny rodzaj (należy określić jaki): ............................................................................................... |
| --- | --- |

INNE:

DO OFERTY załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  - .........................................................................................................................................................

  - .........................................................................................................................................................

Wskazujemy jako dostępne i aktualne następujące odpisy z KRS i CEIDG.

  - .........................................................................................................................................................

  - .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

data ..................................

ofertę należy podpisać 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Footnotes

Jeśli Wykonawca oferuje sprzęt w pełni odpowiadający wymaganiom opisanym w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas
w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy wpisać: „TAK”. Jeśli natomiast Wykonawca oferuje sprzęt o innych parametrach niż opisane
w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy opisać wartości oferowane przez Wykonawcę.

Jeśli Wykonawca oferuje sprzęt w pełni odpowiadający wymaganiom opisanym w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas
w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy wpisać: „TAK”. Jeśli natomiast Wykonawca oferuje sprzęt o innych parametrach niż opisane
w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy opisać wartości oferowane przez Wykonawcę.

Jeśli Wykonawca oferuje sprzęt w pełni odpowiadający wymaganiom opisanym w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy wpisać: „TAK”. Jeśli natomiast Wykonawca oferuje sprzęt o innych parametrach niż opisane w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego”, wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy opisać wartości oferowane przez Wykonawcę.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (treść oświadczenia należy usunąć np. przez jego wykreślenie).

Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).